| Свидетельство о приемке: Модель: Номер лодки: Дата выпуска: Наименование продавца: Дата продажи: Печать продавца: ООО «Питер-бот» г. Санкт-Петербург п. Металлострой, Дорога на Металлострой д.5 к.35 лит. Т e-mail: peter-boat@mail.ru тел: 8921-9264020 | Инструкция по эксплуатации надувной лодки из ПВХ |
| --- | --- |
| Гарантийные обязательства: • Так как данная гарантия применяется только к дефектам материала и качеству работы, она не применима к обычным износам и потертостям или к повреждениям, вызванным небрежностью, отсутствием технического обслуживания, несчастным случаям, неправильным управлением лодкой. • В гарантийное обслуживание не входит стоимость несчастных случаев или их последствий, или затраты в таких случаях как буксировка, спуск на воду, затраты на буксировочный транспорт и хранение, затраты на телефон или аренду любого типа, неудобства, затрата времени или возникающие потери (убытки). • Покупатель должен обеспечить доступ к изделию для гарантийного обслуживания, доставить изделие для проверки производителю лодки. Если при проверке выяснится, что данный ремонт попадает под гарантийные обязательства — он будет произведен бесплатно, если нет — все расходы несет владелец изделия. | Комплектация: Модель 220 250 270 300 330 360 400 450 500 Лодка Надувная 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Сиденье Жесткое 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Помпа ножная 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Весло 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Рем.комплект 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Сумка упаковочная 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Секции настила 1 1 3 4 - - - - - Жесткое дно - - - - 1 1 1 1 1 Инструкция по эксплуатации 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1. клапан 6. ручка для переноски лодки 2. рым с леерной веревкой 7. транец 3. уключина для весла 8. держатель весла (защелка) 4. банка (сиденье) 5. «реечный» настил | ВНИМАНИЕ: Для накачивания Вашей лодки не используйте источник сжатого воздуха (автоматический воздушный компрессор для накачивания шин). Чрезмерное давление может вызвать разрыв баллона или перегородки и поломку клапана. При разборке лодки, после снятия весел надежно завинтите шарики уключин во избежание пореза ткани баллона резьбой стержней уключин. При установке подвесного мотора обязательно контролируйте надёжность его крепления к транцу! Эксплуатация лодки при давлении воздуха в бортовых отсеках, значительно превышающем номинальное, ведет к сокращению срока службы Вашей лодки. При сильном нагреве лодки на солнце рекомендуется произвести сброс давления до номинального. При спуске лодки в холодную воду произойдет сброс давления в баллонах лодки. Лодку необходимо подкачать до номинального давления. Эксплуатация плохо накачанной лодки не допускается! Входные отверстия клапанов должны быть надежно закрыты крышками! |
| 1. Баллон лодки; 2. Клапан; 3. Клапан сброса избыточного давления (для моделей 400, 450 и 500); 4.Транец; 5. Внешняя накладка на транец; 6. Внутренняя накладка на транец; 20. Привальный брус; 7. Дно; 21. Сливной клапан; 8. Настил (пайол); 22. Доп. ручки для водителя и 9. Кильсон; пассажиров; 10. Банка (сиденье); 23. U-образные рымы для 11. Ликтрос для крепления банки; страховки двигателя или 12. Ликпаз (на банке); транспортировки лыжника 13. Леер (веревка); 24. Косынки - защита от брызг. 14. Леерный рым; 15. Весло; Пункты 22 и 23 – дополнительные опции, 16. Уключина; так же как и возможность усиления 17. Защелка весла; привалом по днищу, баллонам и транцу. 18. Ручки для переноса лодки; 19. Буксировочный рым – полукольцо; | Подготовка к эксплуатации: Для приведения лодки в рабочее состояние необходимо: - развернуть лодку на ровной поверхности, очищенной от посторонних предметов; - для моделей с надувным кильсоном - расправить кильсон и собрать секции жесткого дна в соответствии с маркировкой, начиная от носа, убедиться в заходе профилей настила друг в друга, по бортам закрепить стрингерами; - для моделей с секционным настилом – вложить секции настила в держатели на днище лодки; - для моделей с навесным транцем - вставить навесной транец в элементы крепежа; - привести все клапаны в рабочее состояние путем нажатия кнопки внутреннего пружинного механизма клапана в верхнее положение; - вставить адаптер в клапан, присоединить к нему клапан хвостовика помпы; -накачать помпой отсеки баллона до номинального давления (около 0,25кгс/см2) в соответствии с порядком накачки баллонов. Для облегчения установки сидений, допускается их установка, когда максимальное давление еще не достигнуто. |
| Техническое обслуживание • Основное условие продолжительной службы лодки — правильный уход за ней. Избегайте чрезмерного повышения давления в баллонах лодки при нагревании на солнце. • После эксплуатации необходимо удалить песок и грязь с поверхности лодки, просушить ее. • Избегайте попадания воды внутрь баллонов лодки. В случае попадания бензина и масла на поверхность лодки, рекомендуется промыть загрязненное место мыльной водой. • По окончании сезона лодку необходимо подготовить к зимнему хранению. Очистите поверхность от песка и грязи, тщательно просушите. При обнаружении повреждений, необходимо произвести ремонт. Если позволяют условия, лодку предпочтительнее хранить в сухом помещении. •Мелкий ремонт повреждений (прокол, порезы) Вы можете сделать самостоятельно, воспользовавшись ремкомплектом. Сложный ремонт, связанный с повреждениями баллона, перегородки и швов производить самостоятельно не рекомендуется. В этом случае необходимо обратиться к Вашему дилеру или производителю лодки. | Лодки, производимые нашей компанией, можно разделить на три типа: 1. Компакт - лодки с надувной кормовой частью (рис.1). Данный тип лодок может комплектоваться: - дном в виде фиксированного «реечного» настила; - «сдвижной пол» - пайола шириной во всю ширину днища и длиной 35 см, которую Вы сможете в любой момент передвинуть в удобный для Вас участок днища; - без настила. К данному типу относятся модели: 220, 250, 270 (маркировка: Н – настил, СН - сдвижной настил, например 220 – лодка без настила, 220 СН - лодка со сдвижным настилом, 220Н - лодка с «реечным» фиксированным настилом). На все эти модели дополнительно можно установить навесной транец. 2. ТН – лодки с жестким вклеенным транцем и «реечным» настилом днища (рис.2). К данному типу относятся лодки 270 и 300 (270ТН и 300ТН). 3. ТП – лодки с жестким вклеенным транцем, надувным кильсоном и пайольным жестким дном (рис.3.) Настил пола, транец и банки (сиденья) для всех моделей выполнены из прочной влагостойкой фанеры. |
| Порядок накачки баллона: Для всех моделей с надувным транцем: - накачать кормовой гермоотсек, примерно до 2/3 номинального давления; - накачать носовой гермоотсек до номинального давления; - докачать, при необходимости, кормовой гермоотсек; Для моделей с жестким встроенным транцем: - накачать оба кормовых гермоотсека баллона до 2/3 номинального давления; - накачать носовой гермоотсек до номинального давления; - докачать, при необходимости, кормовые гермоотсеки; Для моделей с жестким секционным настилом: - гермоотсеки накачиваются в той же последовательности, как на моделях с жестким встроенным транцем, кильсон накачивается в последнюю очередь до номинального давления 0,25 кгс/см2. Для всех моделей: - надежно закрыть клапаны крышками; - собрать весла, надежно зафиксировать весла на уключинах, закрутив шарики уключин. Зафиксировать лопасти весел в фиксаторе весел на баллоне; - для моделей с секционным настилом – закрыть сливной клапан пробкой. | (рис. 3) |
| Технические характеристики: модель 220 250 270 300 330 360 400 450 500 Длина, см. 220 250 270 300 330 360 400 450 500 Ширина, см. 132 132 150 150 180 180 200 200 230 Диам. баллона 34 34 38 38 40 40 45 45 50 Гермоотсеки, шт. Число пассажиров 2 1 2 1-2 2 2-3 3+1 2-3 3+1 3-4 3+1 3-4 3+1 4-5 3+1 5-8 3+1 8-9 Грузоподъемность Вес комплекта, кг. 150 12 180 13 180 15 200 25 280 37 350 60 500 85 600 95 900 110 Габариты упаковки Длина/ширина /высота 40*35 *95 40*35 *95 45*45 *95 45*45 *95; 95*8*70 130* 70*20 130* 10*75 130* 70*20 130* 10*75 150* 70*25 130* 12*80 7*4 *150 150* 70*25 130* 12*80 7*4 *150 150* 80*30 130* 15*80 7*4 *200 Мощность мотора, л.с. 2,5 2,5 2,5 6(ТН) 2,5 6(ТН) 9 15 25 30 40 | Гарантия вступает в действие с момента продажи изделия. 1. Компания изготовитель гарантирует, что каждая лодка лишена дефектов в материале и качестве работ. 2. Материал корпуса входит в гарантийное обслуживание на 60 месяцев в случае образования трещин, пористости и гниения. 3. Клееные швы корпуса входят в гарантийное обслуживание на 24 месяца в случае расклеивания. 4. Все другие компоненты лодки, включая: клапаны, уключины, весла, фиксаторы весел, помпы, упаковочные сумки, буксировочные кольца, элементы настила попадают под гарантийный ремонт в течении 12 месяцев для всех моделей лодок. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию любого изделия без принятия на себя обязательств изменять любое изделие, изготовленное ранее. В соответствии с требованием ГИМС некоторые модели лодок подлежат обязательной регистрации в региональных отделениях ГИМС. Полезная информация: параметры бортового номера лодки при постановке на учет в ГИМС: бортовой номер наносится контрастной краской на обоих бортах, в пределах 1/4 длины корпуса от форштевня одной строкой. Высота букв не менее 150 мм, ширина линий, которыми изображаются буквы и цифры - 15-20 мм. Данная лодка изготовлена в соответствии с требованиями Госстандарта России и ТУ xxxx-xxx-xxxxx-xxx-xxxx. |
| Поздравляем! Вы стали обладателем надувной лодки фирмы «Питер-бот» Соблюдение положений настоящего руководства по эксплуатации является обязательным на протяжении всего срока службы изделия. Лодки изготовлены из лодочных высокопрочных трех- и пятислойных армированных ПВХ тканей известных мировых производителей, герметичны, устойчивы к порезам и проколам. Благодаря этому, имеют расширенную сферу эксплуатации. Ткань ПВХ устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения, соленой воды, горючего, масел, не подвержена гниению и прению, сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -40°С до +70°С. Швы выполнены методом соединения "встык", с проклейкой с двух сторон лентами из основного материала, дающим эффект "холодной сварки". Клапан имеет конструкцию с подпружиненной тарелкой, что обеспечивает его воздухонепроницаемость, долговечность и удобство в эксплуатации. | Требования по технике безопасности КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: • эксплуатировать лодку в нетрезвом состоянии и под воздействием лекарственных препаратов; • использовать лодку без индивидуальных спасательных средств (спасательные или страховочные жилеты, пояса, круги и т.д.); • применять ацетон и ацетоносодержащие вещества для очистки лодки; • использовать лодку в темное время суток; • приближаться на скорости к пловцу в воде. Не позволяйте пловцу приближаться к корме Вашей лодки, пока она находится в движении. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: • загружать лодку выше установленной максимальной грузоподъемности; • использовать подвесной мотор с мощностью, превышающей максимально допустимую; • эксплуатировать лодку при высоте волны более 0,7 м; • доводить давление в баллонах до величины, превышающей 0,25 кгс/см2; • перемещать лодку волоком по жесткой поверхности (асфальт, камни, битое стекло и т.д.). |